Książka przedmiarów/obmiarów

| 1 | KNR 4-02 0235-03-090 Demontaż zlewu kuchennego (analodia - demontaż basenu natryskowego) krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-01I 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00 | 1,00 m2 |
| 1. | 1*1 |  |  |  | 1,00 |
| 3 | KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00 | 0,30 m3 |
| 1. | 0,3*1*1 |  |  |  | 0,30 |
| 4 | KNR 4-01 0711-0101-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 krotność= 1,00 | 0,60 m2 |
| 1. | 0,3*(1+1) | 0,60 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,60 |
| 5 | KNR 4-01I 0803-02-050 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko krotność= 1,00 | 1,00 m2 |
| 1. | 1*1 |  |  |  | 1,00 |
| 6 | KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 1. | 1*1+0,3*(1+1) |  |  |  | 1,60 |
| 7 | KNR 00-41 0106-01-050 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX 10 Analogia folia elastyczna ATLAS WODER W krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 8 | KNR 4-01 0809-04-050 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach15x15 cm krotność= 1,00 | 1,00 m2 |
| 9 | KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 1,00 podejśc. |
| 10 | KNR 2-15W 0216-01-020 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 11 | KNR 4-01I 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | 10,38 m2 |
| 1. | (1,3+2,34)*2*1 |  |  |  | 7,28 |
| 2. | 3,1 |  |  |  | 3,10 |
| 12 | KNR 4-01I 1202-08-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,00 | 10,38 m2 |
| 13 | KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | 3,10 m2 |
| 14 | KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 7,28 m2 |
| 15 | KNR 4-01I 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 4,40 m2 |
| 1. | 0,8*2*(2+0,5+0,25) | 4,40 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,40 |
| 16 | KNR 4-01I 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 6,00 m |