Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty budowlane |
| --- |
| 1 | KNR 4-01I 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | 2,26 m2 |
| 1. | 1,1*2,05 |  |  |  | 2,26 |
| 2 | KNR 4-01I 0320-02-050 Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00 | 2,00 m2 |
| 1. | 1*2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 3 | KNR 4-01I 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 4 | KNR 4-01I 0708-0101-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm krotność= 1,00 | 10,20 m |
| 1. | (2,05*2+1)*2 |  |  |  | 10,20 |
| 5 | KNR 2-02I 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00 | 1,80 m2 |
| 1. | 2*0,9 | 1,80 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,80 |
| 6 | KNR 4-01I 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | 8,64 m2 |
| 1. | 2,88*3 |  |  |  | 8,64 |
| 7 | KNR 4-01I 1202-08-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,00 | 8,64 m2 |
| 8 | KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 8,64 m2 |